ЗАТВЕРДЖЕНО                          наказом №81  від  02.06.2017

# та введено в дію 28.08.2017

Директор школи

_______________О.М.Мазур

# ІНСТРУКЦІЯ № 14/03

з охорони праці під час роботи на деревофугальному верстаті

1. Загальні положення

1.1.До виконання роботи на деревофугувальному верстаті допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

• поранення рук через роботу без колодок і штовхачів;

• пошкодження рук у випадку роботи без засобів захисту: паса, ножового вала;

• поранення рук у випадку роботи з неправильно встановленим ножем.

1.3. Утримувати у чистоті обладнання та приміщення, стежити за справністю заземлення пристроїв, наявністю діелектричних килимків біля верстата.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1. Поранення рук під час роботи без колодок або штовхачів.

2. Поранення    рук    під    час    роботи    без    захисних    засобів    біля    паса    і ножового вала.

3. Поранення рук під час роботи з неправильно встановленими ножами.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, сховати волосся під головний убір.

2.2. Прибрати усе зайве з робочого місця.

2.3. Перевірити, щоб непрацююча частина ножового вала була закритою.

2.4. Перевірити міцність захисного засобу робочої частини ножового вала, що закривається механічно.

2.5. На комбінованому верстаті стежити за тим, щоб циркулярна пилка була надійно закрита. Не працювати одночасно на фугувальній і кругло пиляльній частинах верстата.

2.6. Переконатися у надійності кріплення, заземлення, занулення верстата.

2.7. Перевірити верстат на холостому ходу.

2.8. Перед самим початком роботи на верстаті одягнути захисні окуляри.

2.9. Виявивши несправність, повідомити про неї учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. За ручної подачі заготовок користуватися надійними колодками або штовхачами.

3.2. Користуватися натискним пристроєм. Заборонено притискати деталь рукою.

3.3. Під час обробки деталей, довжина яких більша за довжину робочого стола, користуватися роликовими опорами або обробляти деталь удвох (один подає, другий тримає її і підтримує до кінця обробки).

3.4. Не працювати на верстаті, якщо вищерблені гостро скошена накладка і штовхач.

3.5. Складати матеріали і деталі так, щоб вони не заважали працювати.

3.6. Не змітати стружок або трісок під час роботи верстата.

3.7. Якщо необхідно відійти від верстата, вимкнути його і дочекатися повної зупинки.

3.8. Не зупиняти і не гальмувати вимкнений ножовий вал, який продовжує обертатися.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат.

4.2. Після припинення обертання ножового вала прибрати із верстата стружку і витерти пил. Прибирання здійснювати спеціальною щіткою.

4.3. Розкласти пристрої та інструменти у визначеному місці.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Виявивши несправність під час роботи, негайно вимкнути верстат і повідомити вчителя.

5.2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розробив:

Вчитель трудового навчання                                                                                                 І.І. Биченко