ЗАТВЕРДЖЕНО                          наказом №81  від  02.06.2017

# та введено в дію 28.08.2017

Директор школи

_______________О.М.Мазур

# ІНСТРУКЦІЯ № 14/04

з охорони праці під час ручної обробки деревини

1. Загальні положення

1.1.До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медогляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

1.2. Травми, можливі під час ручної обробки деревини:

• запорошення очей (під час здування стружки);

• забиття, порізи (через неправильне користування інструментом);

1.3. Щоб запобігти травмуванню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися трудової дисципліни;

• стежити за порядком на робочому місці;

• не користуватися відкритим вогнем;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження рук під час роботи несправним інструментом.

2. Пошкодження рук при запилюванні без застосування пристроїв.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, одягти головний убір. За необхідності одягти захисні окуляри.

2.2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи. Перевірити справність верстака (притискні коробки, передній притискний гвинт, притискні клинки).

2.3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх справності. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в порядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

2.4. Вивчити безпечні прийоми роботи під час ручної обробки деревини.

2.5. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку притискними гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим і заточеним інструментом за призначенням:

• стежити за натягом полотна лучкової пилки; застосовувати напрямлювач під час запилювання;

• очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

• у випадку псування інструменту під час роботи — терміново замінити його.

3.3. Технологічні операції (розмітку, випрямляння, згинання, рубання, різання, обпилювання, свердління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях, використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

3.4. Не допускати захаращеності верстаків відходами. Своєчасно класти на місце інструменти.

3.5. Не відволікатися під час роботи, виконувати роботу правильно.

3.6. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому приміщенні, яке добре провітрюється.

3.7. Про всі помічені недоліки, несправності в роботі повідомити учителя.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

4.2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

4.3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітати (здувати стружку або змітати ЇЇ рукою забороняється).

4.4. На верстаті перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж 2—5 мм.

4.5. Про всі помічені у роботі несправності повідомити вчителя.

6. Зняти спецодяг, вимити руки й вмитися з милом.

4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя, пожежну охорону за телефоном  101.

5.3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.

Розробив:

Вчитель трудового навчання                                                                                 І.І. Биченко